## Slide 1
코드 ID | 방향 | 명칭 | 내용 | 용도
0xA5 | Host→Laser | 설정모드 진입 문자 | 없음 | 측정 모드 → 설정 모드 로 전환을 시도할 때 반복 전송. 스캐너가 잡으면 50002 D0=2 로 응답
50001 | Host→Laser | SETRAWDATAMODE | D0 = 1 | 설정 모드 → 측정 모드 로 전환.
50002 | Laser→Host | GETRAWDATAMODE 응답 | D0 = 1(측정) / 2(설정) | 현재 모드를 알려 주는 공통 응답. 0xA5 나 50001 후에도 도착.
50003 | Host→Laser | SETRAWDATACONFIG | 33‑바이트 설정 블록 | 대부분의 파라미터(보드레이트, 플레인 사용 여부, 스팟 범위, 하트비트 등) 변경
50004 | Laser→Host | GETRAWDATACONFIG 응답 | 39‑바이트 설정 정보 | 현재 설정값 조회 결과
50005 | 양방향 | SETRAWDATACONFIGSTORE | 없음 | RAM에 있는 설정을 EEPROM에 저장. 스캐너가 같은 코드로 ACK
50006 | 양방향 | SETRAWDATAERRORLOGRESET | 없음 | 오류 로그 및 핫리셋 카운터 초기화
50007 | 양방향 | SETRAWDATACONFIGRESTORE | 없음 | 공장 초기값으로 설정 복원(RAM만
50008 | Laser→Host | GETRAWDATAINFORMATION | CTN, VNR, 오류 9개, 핫리셋, CAN‑ID, SW 버전 | 상태·진단 정보 일괄 조회

## Slide 2
코드 ID | 방향 | 명칭 | 내용 | 용도
50009 | Host→Laser | SETRAWDATAREDLASER | D0 = 0/1 | 가시 레드 레이저 LED 3개 ON/OFF (?)
50010 | Laser→Host | RED‑LASER 상태 응답 | D0 = 0/1 | 50009 또는 GETRAWDATAREDLASER 요청에 대한 상태 (?)
50011 | 양방향 (MDI연속) | MDI 프레임 / GETRAWDATADISTANCEVALUES | 원시 거리값 | • 측정 모드: 스캐너가 연속 MDI(60 Hz/15 Hz) • 설정 모드: Host가 보내면 단일 샷 MDI 반환.
50012 | 양방향 | SETRAWDATAHEARTBEAT | D0 = 0/1 | 하트비트(레이저 펄스 정지 & 0‑프레임 전송) ON/OFF.
50013 | Laser→Host | GETRAWDATAHEARTBEAT 응답 | D0 = 0/1 | 하트비트 현재 상태.
50014 | 양방향 | SETRAWDATAFRAMECOUNTERRESET | 없음 | 16‑비트 프레임 카운터(옵션) 0으로.
50015 | Laser→Host | 사용안함 | - | 펌웨어 내부용
50004 헤더만 | Host→Laser | GETRAWDATACONFIG |  | 설정값 조회 요청.
50002 헤더만 | Host→Laser | GETRAWDATAMODE |  | 모드 상태 조회 요청
50010 헤더만 | Host→Laser | GETRAWDATAREDLASER |  | 레드 레이저 LED 상태 조회
50013 헤더만 | Host→Laser | GETRAWDATAHEARTBEAT |  | 하트비트 상태 조회.